| Προς: | ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: | Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, Αθήνα |
| Υ/Η: | κου Μπιρμπιλόπουλου Δ. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας |
| Τηλ: | 213 - 2045980 |
| e-mail: | bioiatriki2002@yahoo.com |

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2017

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Ουρολογικού Holmium Laser Λιθοτριψίας Υποβολή προτάσεων μέχρι την 05.03.2017

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια αιτήματός σας (01/03/2017) υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Ουρολογικού Holmium Laser Λιθοτριψίας.

Προτείνουμε οι προδιαγραφές να διατηρήσουν το γενικό χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των εταιρειών που διαθέτουν ανάλογα συστήματα ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η καλύτερη και συμφερότερη επιλογή για το Νοσοκομείο σας.

## Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

## Η διατύπωση των ακόλουθων προδιαγραφών θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

## Προδιαγραφή 4 & 5. Μέγιστη ισχύ & Αναπαραγωγή δέσμης laser

## Ασάφεια. Να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από την ακόλουθη προδ/φή : 'Να διαθέτει ισχύ τουλάχιστον 45 Watt με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε 60, 80 ή 100 Watt'

Προδιαγραφή 7. Ενέργεια παλμού laser

Να  αντικατασταθεί η λέξη "τουλάχιστον" από τη λέξη "περίπου" στο κείμενο της δεξιάς στήλης. Από 200mj έως 4200mj περίπου.

Προδιαγραφή 17. Χρήση και με εξαιρετικά λεπτά ουρητηροσκόπια

Να προστεθεί : ‘Να διατίθεται ίνα 200μm'.

Προδιαγραφή 20. Αυτόματη αναγνώριση οπτικών ινών

Να συμπληρωθεί το ακόλουθο κείμενο στη δεξιά στήλη:

‘Οι οπτικές ίνες πολλαπλών χρήσεων να δύνανται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό περισσότερες φορές (> 30)  χωρίς να  ‘κλειδώνει’ το σύστημα'.

Προδιαγραφή 21. Να συνεργάζεται με ίνες πολλαπλών χρήσεων (ευθείας και πλάγιας στόχευσης).

## Να προστεθεί : ‘Να διαθέτει σύστημα προστασίας των εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων από εσωτερική φθορά'.